При резком изменении температуры бензина в бочке (тепло, холод) влага извне может попасть внутрь бочки через крышку. Предлагаем вам ознакомиться с простыми и обязательными к выполнению правилами заправки из металлических бочек (200 литров) и правилами хранения:

- 200 литровые бочки с бензином Avgas 100LL должны храниться в закрытом помещении (контейнере, ангаре и тп), но не под тентом, который может порваться. Место должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

- Если вы заправили ВС из бочки, и в ней остался бензин, максимально плотно закройте крышку бочки и ни в коем случае не оставляйте на открытой местности для исключения попадания влаги и прямых солнечных лучей.

- Перед тем, как вскрыть бочку, необходимо удалить грязь, пыль и влагу с верхней части. Бочку необходимо «заземлить» для того, чтобы избежать статического напряжения и возможного возникновения искры.

- При длительном хранении бочки с водой на верхней части - заправка из такой бочки запрещена!